Contenido

Objetivo	2

Alcance	2

Definiciones	2

Control de Cambios	4

Políticas del Procedimiento	4

Diagrama de Flujo	6

Especificaciones	7

Autorizaciones	20

# Objetivo

Establecer el procedimiento y los requisitos para la emisión del Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías.

# Alcance

Es de observancia y aplicación obligatoria para el personal de la Subgerencia Técnica en Delegaciones Regionales y su equivalente en Oficinas de Apoyo, así como para las empresas de verificación y supervisión de obra que presten sus servicios al Infonavit en cualquiera de los estados de la República Mexicana y a las empresas Desarrolladoras o Constructoras que requieran el servicio de Verificación Adicional de eco tecnologías.

# Definiciones

Asignación.-

Documento en el que se describen las características de cada una de las Ofertas de vivienda que serán sujetas a Verificación.

Asignación Abierta.-

Es aquella que deberá estar integrada por paquetes u ofertas que cuenten con menos de 100 viviendas que requieren la verificación adicional de eco tecnologías, hasta contar con un  mínimo de 100 viviendas a verificar y un máximo de 120 viviendas.

Asignación Directa.-

Es aquella en la que en las viviendas que requieren la verificación adicional,  corresponden a un paquete que se encuentra en proceso, es decir, se encuentra en el mismo conjunto  una empresa verificadora prestando sus servicios.

Asignación No Abierta.-

Es aquella que contiene un paquete u oferta con más de 100 viviendas que requieren la verificación adicional de eco tecnologías.

Asignación Secuencial.-

Asignación de Empresas de Verificación en orden secuencial, iniciando por la primera empresa de la Lista proporcionada por la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico al Subgerente Técnico (DR), hasta cubrir la última empresa de la relación: tomando en cuenta las características de la oferta y que las empresas no se encuentren sancionadas.

Subgerencia Técnica (Delegación Regional).-

Equivalente a Área Técnica en el DF de la CODIFE.

Catálogos.-

Equipos y productos que cuentan con la certificación de proveedores e instaladores, emitida por los organismos que norman las características y comportamientos de los equipos como son la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, que cuentan con las garantías y validaciones vigentes que correspondan.

.

Clave de Registro (16 Dígitos).-

Clave Única de Registro con el que se identifica a la oferta o programa de vivienda inscrito al instituto y que consta de 16 dígitos.

CUV.-

Clave Única de Vivienda

Constancia de No Adeudo Fiscal.-

Documento emitido por la Subgerencia de Fiscalización de la Delegación Regional, en el que se estipula que la empresa en cuestión, se encuentra libre de adeudos de sus responsabilidades de aportaciones como patrón ante el Infonavit. Este documento tiene una vigencia, la cual queda determinada por el Área emisora en el propio documento.

Desarrollador o Constructor.-

Persona física o moral que registro eco tecnologías en sus viviendas ofertadas ante el Infonavit, durante el proceso de reconversión y es responsable de efectuar el pago de la verificación adicional de eco tecnologías además de brindar las especificaciones de las eco tecnologías instaladas y proporcionar el acceso del verificador a las viviendas para que él mismo pueda constatar y verificar que se encuentren las eco tecnologías instaladas. Puede tratarse de un promotor, desarrollador, o constructor.

Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías.-

Es el documento impreso, con firma autógrafa del representante técnico o legal de la empresa verificadora que notifica el resultado de la verificación Adicional de las eco tecnologías entregadas por la Gerencia de Producto de Crédito, así como, las especificaciones de las mismas.

Eco tecnología.-

Es toda aquella tecnología, equipo, producto  o atributo ecológico que se utiliza para el mejoramiento del medio ambiente.

Empresas de Supervisión o Verificación.-

Empresas registradas en el Sistema Electrónico de Registro de Empresas a través del sitio de Infonavit en Internet y cuyo registro es aceptado, para prestar Servicios de Verificación y/o Dictaminación Técnica, que realiza una visita en campo para la emisión del Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías.

Gerencia de Producto de Crédito.-

Área adscrita a la Subdirección General de Crédito, encargada de entregar el Oficio con el listado de las viviendas que requieren la verificación adicional de eco tecnologías.

GVAT.-

Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico.

Instituto – Infonavit.-

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Sancionada.-

Penalización  por incumplimientos en los alcances de los servicios contractuales de verificación.

.

SAP.-

Sistema de Contabilidad.

SITREVI.-

Sistema Tren de Vivienda.

# Control de Cambios

No aplica por ser primera versión.

# Políticas del Procedimiento

- Las ofertas se ordenarán invariablemente conforme a la fecha y hora de notificación y confirmación de pago, para efectos de asignación de empresa verificadora.

- Las viviendas que requieran la verificación adicional de eco tecnologías, y cuenten con una empresa verificadora prestando sus servicios en el frente, se le asignará directamente a la a la misma empresa, siempre y cuando no se encuentre sancionada.

- Las empresas verificadoras sancionadas no serán sujetas de asignación de ofertas para la verificación adicional de eco tecnologías.

- Las empresas verificadoras deberán cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Infonavit.

- El pago de los servicios de verificación adicional,  se efectuara vía SAP a las empresas verificadoras, a la entrega del Dictamen Técnico Adicional de eco tecnologías.

- Las empresas de Supervisión o Verificación que emitan el Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías, invariablemente tendrán formalizada la asignación de la oferta que requiere la Verificación Adicional de Eco tecnologías correspondientes.

- La emisión del Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías, se realizará a más tardar el quinto día de haber formalizado la asignación.

- Se considera que el Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías “cumple” cuando las eco tecnologías proporcionadas por la Gerencia de Producto estén contenidas en los catálogos de los organismos certificadores correspondientes como son: la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y/o la Comisión Nacional de Agua, así mismo deberán contar con las garantías y validaciones vigentes que correspondan y deberán encontrarse ejecutadas las eco tecnologías correspondientes a:

- Aire Acondicionado

- Calentador Solar de Agua

- Aislante Térmico

- Contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos

Para evitar robo o vandalismo podrán quedar pendientes por ejecutar las siguientes eco tecnologías (*), mismas que deberán encontrarse en la bodega del Conjunto Habitacional para la validación por parte del Verificador:

- Calentador de gas de alta resistencia

- Lámparas Compactas Fluorescentes

- Llaves ahorradoras de Agua (válvulas ahorradoras)

- Regaderas con Obturador (válvulas ahorradoras)

- Sanitario con consumo menor a 5 lts. o Sanitario con Válvula de doble descarga

- El Desarrollador o Constructor deberás instalar a la entrega de las viviendas  las  eco tecnologías (*) que puedan quedar pendientes por ejecutar por motivos de robo o  vandalismo.

- El Desarrollador o Constructor deberá mostrar al verificador en bodega las eco tecnologías (*) que puedan quedar pendientes de instalar.

- Es responsabilidad del Verificador validar que se encuentren en bodega las eco tecnologías que puedan quedar pendientes por ejecutar.

- El Desarrollador o Constructor será el responsable de proporcionar el acceso a las viviendas para que el verificador pueda constatar y verificar que se encuentren las eco tecnologías instaladas.

# Diagrama de Flujo

Controles, Indicadores y Niveles de Servicio

No aplica.

# Especificaciones

| [No Act | No Tarea | Área/ Puesto | Entradas | Actividad/Tarea | Otras Salidas/ Producto | Formatos Registros, Controles, Indicadores y Niveles de Servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1.1.12 |  | Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico |  | Realiza las adecuaciones y las formaliza |  |  |
|  |  | Subdirección General de Credito (Gerencia de Producto de Crédito) |  | Elabora y envía al Área Técnica de la Delegación Regional el oficio con el listado de las viviendas que requieren la verificación adicional de eco tecnologías con la siguiente información(*): - Clave de Registro (16 dígitos). - Delegación. - Nombre de la empresa que verifico la oferta. - Nombre de la empresa Constructora o Desarrolladora. - Ubicación de la oferta. - Localidad. - Código postal. - Nombre de la oferta. - Plano de Sembrado Registrado en el SITREVI. Información requerida por vivienda: - Ubicación de las viviendas a verificar: (Calle, Numero, Manzana y Lote) - CUV - No. Identificador de Vivienda de acuerdo al plano de sembrado aceptado y que el sistema despliega como identificación de la siembra. - Eco tecnologías a verificar (*) Se enviara copia a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico. |  |  |
|  | 2. | Subgerente Técnico (DR) | Oficio con el listado de las viviendas que requieren la verificación adicional de eco tecnologías. | Recibe oficio con la información de las viviendas que requieren la verificación adicional de eco tecnologías. |  |  |
|  | 3. | Desarrollador o Constructor |  | Entrega al Área Técnica (DR) a más tardar al quinto día hábil de haber registrado en el sistema las eco tecnologías, el oficio con las especificaciones de las eco tecnologías que registro en el sistema (las especificaciones de las eco tecnologías registradas se darán por vivienda o por paquetes de viviendas que cuenten con las mismas eco tecnologías). Solicita al Subgerente Técnico (DR) correspondiente, emita el recibo para depósito del importe de honorarios para servicios de la verificación adicional de eco tecnologías. |  |  |
|  | 4. | Subgerente Técnico (DR) |  | Recibe la documentación con las especificaciones de las eco tecnologías y Determina el importe de la ficha de pago conforme a lo siguiente: a) Para cualquier tipo vivienda (tradicional, económica, bajo ingreso) el costo será de $350.00 + IVA por vivienda. Realiza el registro en DEPOREF conforme al procedimiento: Recepción de Ingresos Referenciados. Emite la ficha de depósito y la entrega al Desarrollador o Constructor con vigencia de línea de captura de tres días hábiles para que este realice el pago. | Emite la ficha de depósito y la entrega al Desarrollador o Constructor |  |
|  | 5. |  |  | Suscribe en el modelo FCON-1 (ANEXO 1), convenio con el Desarrollador o Constructor con aceptación de condiciones para la contratación de los servicios de la empresa verificadora para la verificación adicional de eco tecnologías. | Convenio con el Desarrollador o Constructor | FCON-1 (ANEXO 1) |
|  | 6. | Desarrollador o Constructor |  | Recibe ficha de DEPOREF. Realiza pago dentro de los tres días hábiles posteriores a la emisión de la misma. Informa al Subgerente Técnico el mismo día en que realiza el pago, mediante mensaje de correo electrónico anexando copia de la ficha. Ver (Anexo 2) Ficha de Registros Contables. |  | (ANEXO 2) |
|  | 7. | Subgerente Técnico (DR) | Correo electrónico con ficha de depósito sellada por el banco. | Confirma el pago de servicios de verificación, en apego a lo señalado en el procedimiento: Recepción de Ingresos Referenciados. |  |  |
|  | 8. |  |  | ¿Pago efectuado? SI: Continúa tarea 10. NO: Continúa tarea 9. |  |  |
|  | 9. |  | . | Envía correo electrónico, al Gerente de Producto, indicando que el Desarrollador o Constructor no realizo el pago de la verificación adicional de eco tecnologías dentro del plazo establecido, para que tome las acciones correspondientes (*). Termina Procedimiento. (*) Se enviara copia a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico. | Oficio indicando que el Desarrollador o Constructor no realizo el pago de la verificación |  |
|  | 10. | Subgerente Técnico (DR) |  | Realiza la asignación de la empresa verificadora, a más tardar a los tres días hábiles siguientes de la recepción de la notificación de pago del Desarrollador o Constructor. |  |  |
|  | 11. |  |  | ¿El frente al cual corresponden las viviendas que requieren la verificación adicional cuenta con una empresa verificadora prestando sus servicios? SI: Continúa tarea 12. NO: Continúa tarea 15. |  |  |
|  | 12. |  |  | Verifica si la empresa se encuentra sancionada. |  |  |
|  | 13. |  |  | ¿Se encuentra sancionada? SI: Continúa tarea 15. NO: Continúa tarea 14. |  |  |
|  | 14. |  |  | Realiza la asignación Directa a la misma empresa verificadora. Continúa tarea 20. |  |  |
|  | 15. |  |  | Determina tipo de asignación: |  |  |
|  | 16. |  |  | ¿Asignación abierta? SI: Continúa tarea 17. NO: Continúa tarea 18. |  |  |
|  | 17. |  |  | Selecciona de la Lista proporcionada por la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico a la empresa Verificadora QUE LE CORRESPONDA UNA ASIGNACIÓN abierta respetando las siguientes condiciones: En el caso de la primera asignación se respetara, la ubicación de la empresa con base al orden en que se encuentran relacionadas en la lista. Se le asignara hasta contar con un mínimo de 100 viviendas a verificar y un máximo de 120 viviendas. Continúa tarea 19. |  |  |
|  | 18. |  |  | Selecciona de la Lista proporcionada por la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico a la empresa Verificadora QUE LE CORRESPONDA UNA ASIGNACIÓN EN FORMA SECUENCIAL respetando la ubicación de la empresa con base al orden en que se encuentran relacionadas en la lista. Continúa tarea 19. |  |  |
|  | 19. |  |  | ¿La empresa Verificadora se encuentra sancionada? SI: Continúa tarea 15. NO: Continúa tarea 20. |  |  |
|  | 20.. |  |  | Consulta y toma del listado proporcionado por la Gerencia de Producto la información de la oferta o paquete objeto de la verificación adicional de eco tecnologías, y realiza el llenado del formato de asignación adicionando los siguientes datos: Importe del Deposito Fecha deposito DEPOREF Número referencia DEPOREF Número de Registro de la Empresa Verificadora Número de Contrato Número de Identificación de Asignación (*) Nombre de la Empresa a asignada RFC Sin modificar la estructura del formato llena por duplicado los datos correspondientes en el formato FASIG-1 “Asignación para prestación de Servicios Profesionales de Verificación” (ANEXO 2). (*) Los números de identificación no deben repetirse, cada oferta debe contar con un número de identificación único, aún en el caso de las asignaciones abiertas, para las cuales debe suscribirse un formato por cada oferta. Informa a la empresa hora y fecha para suscribir la asignación y le informa que, deberá presentar identificación oficial y original y copia simple de la constancia de no adeudos fiscales con el Infonavit, vigente, la cual deberá tramitar en apego al PES_0084 Procedimiento de Emisión de Constancias de Situación Fiscal del Patrón o Contribuyente, vigente en los sistemas de normatividad de operación. |  | FASIG-1 “Asignación para prestación de Servicios Profesionales de Verificación” (ANEXO 3) |
|  | 21. | Empresa de Supervisión o Verificación |  | Acude a la Subgerencia Técnica de la Delegación correspondiente. Presenta Constancia de no adeudo fiscal. Presenta identificación (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). |  |  |
|  | 22. | Subgerente Técnico (DR) |  | Valida la vigencia de la constancia de no adeudo fiscal y coteja contenido de la copia contra original. Verifica que la identificación corresponda a la persona presente y que esta sea el represente legal de la empresa. |  |  |
|  | 23. |  |  | ¿Cumple con constancia de no adeudo fiscal e identificación? SI: Continúa tarea 25. NO: Continúa tarea 24. |  |  |
|  | 24. |  |  | Cancela la asignación. Integra antecedentes de cancelación al expediente del frente. Continúa tarea 15. |  |  |
|  | 25. |  |  | Regresa a la Empresa Verificadora original de la constancia de no adeudo fiscal. Presenta a la empresa dos tantos del formato de asignación, los firman el representante del Área Técnica correspondiente y el representante de la empresa verificadora, una vez suscritos le entrega uno de los ejemplares a la empresa verificadora. Integra la copia simple de la Constancia de Situación Fiscal al formato de asignación. Envía, copia electrónica de los formatos FASIG_1 de Asignación de Servicios Profesionales de Verificación para la verificación adicional de eco tecnologías, suscritos de la semana inmediata anterior, a las direcciones de correo electrónico avancedeobra@infonavit.org.mx de la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico, con copia a: mcervantes@infonavit.org.mx ljhernandez@infonavit.org.mx para su seguimiento. Notifica por correo electrónico a la empresa Constructora o Desarrolladora, el nombre de la empresa que realizara la verificación adicional de eco tecnologías. |  |  |
|  | 26. |  |  | Entrega al Verificador: a) La información proporcionada por la Gerencia de Producto: - Clave de Registro (16 dígitos) - Delegación - Nombre de la empresa Constructora o Desarrolladora - Ubicación de la oferta - Localidad - Código postal - Nombre de la oferta - Plano de Sembrado Información a nivel de vivienda: - Ubicación de las viviendas a verificar (Calle, Numero, Manzana y Lote) - CUV - No. Identificador de Vivienda de acuerdo al plano de sembrado. - Eco tecnologías a verificar b) Las especificaciones proporcionadas por el Desarrollador o Constructor de las eco tecnologías a Verificar. |  |  |
|  | 27. | Verificador (Empresa de Verificación) |  | Notifica al Desarrollador o Constructor el día que realizara la visita para la verificación adicional de eco tecnologías. |  |  |
|  | 28. |  |  | Realiza la verificación adicional de eco tecnologías verificando que las eco tecnologías proporcionadas por la Gerencia de Producto y las especificaciones entregadas por el Desarrollador o Constructor cumplan con lo siguiente: Las eco tecnologías, se encuentren certificadas y contenidas en los catálogos correspondientes de FIDE, CONAE y CONAGUA. Se encuentren instaladas al 100% las siguientes eco tecnologías: Aire Acondicionado, Calentador Solar de Agua, Aislante Térmico y Contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos. Y podrá quedar en bodega del Conjunto Habitacional para la validación por parte del Verificador las siguientes eco tecnologías(*): Calentador de gas de alta resistencia, Lámparas Compactas Fluorescentes, Llaves ahorradoras de Agua (válvulas ahorradoras), Regaderas con Obturador (válvulas ahorradoras), Sanitario con consumo menor a 5 lts. o Sanitario con Válvula de doble descarga. (*) Es responsabilidad del Desarrollador o Constructor, instalarlas. Emite Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías en el formato FR-VE (Anexo 4) de acuerdo al Instructivo de llenado (Anexo 5). | Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnología | FR-VE (Anexo 4) INSTRUCTIVO DE LLENADO (Anexo 5). |
|  | 29. |  |  | Entrega en un plazo no mayor a cinco días hábiles de haber formalizado la asignación el Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnologías al Subgerente Técnico (DR) y envía por medio de correo electrónico, copia a la Gerencia de Producto (smanjarrez@infonavit.org.mx, rcapistran@infonavit.org.mx, jmarron@infonavit.org.mx) y a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico a las direcciones que se encuentran en archivo Anexo 6 y al correo avancedeobra@infonavit.org.mx para su seguimiento. |  | (Anexo 6) |
|  | 30. | Subgerente Técnico (DR) | Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnología | Recibe Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnología, lo revisa y archiva. | Dictamen Técnico Adicional de Eco tecnología |  |
|  |  |  |  | TERMINA PROCEDIMIENTO |  |  |

# Autorizaciones

|  |  | Arq. Marco Antonio Flores Fletes Gerente de Verificación y Apoyo Técnico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Carlos Javier López Islas Gerente de Normatividad Operativa e Implementación |  |  |  | Lic. Lorena Espíndola Argüello Subgerente de Gestión de Normatividad de Operación |